ПАСПОРТ

качества продукции ОАО «Славнеть-ЯНОС»

Топливо дизельное ЕВРО, сорт Е, вид III (ДТ-5)

| № п/п | Наименование показателя | Норма ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цетановое число | Не менее 51,0 |
| 2 | Цетановый индекс | Не менее 46,0 |
| 3 | Плотность при 15 С, кг/м . | 820-845 |
| 4 | Полициклические ароматические углеводороды % ( по массе) | Не более 8,0 |
| 5 | Содержание серы, мг/кг | Не более 10,0 |
| 6 | Температура вспышки в закрытом тигле, С | Выше 55 |
| 7 | Коксуемость 10% остатка разгонки % (по массе) | Не более 0,30 |
| 8 | Зольность, % (по массе) | Не более 0,01 |
| 9 | Содержание воды, мг/кг | Не более 200 |
| 10 | Общее загрязнение, мг/кг | Не более 24 |
| 11 | Коррозия медной пластинки ( 3ч при 50 С), единицы по шкале | Класс 1 |
| 12 | Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м . | Не более 25 |
| 13 | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 С, мкм | Не более 460 |
| 14 | Кинематическая вязкость при 40 С, мм /с | 2,00-4,50 |
| 15 | Фракционный состав: при температуре 250 С, % об. при температуре 350 С, % об. 95% об. Перегоняется при температуре, С | Менее 65 не менее 85 не выше 360 |
| 16 | Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % об. | Не более 7 |
| 17 | Предельная температура фильтруемости С | Не выше -15 |
| 18 | Температура помутнения, С | Не выше -5 |
| 19 | Удельная электрическая проводимость при 20 С, пСм/м | Не менее 150 |